31.12.2015 г.                                      № 1973                                                с. Чалтырь

Об утверждении Руководства по приемке работ

и оценке уровня содержания межпоселковых

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Мясниковского района

В целях реализации пункта 4.3. Положения о порядке организации финансирования расходов бюджета Мясниковского района, связанных с содержанием межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, утвержденных постановлением Администрацией Мясниковского района от 24.12.2015 г.  № 1899,  Администрация Мясниковского района

постановляет:

1.   Утвердить Руководство по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на    заместителя главы Администрации Мясниковского района  К.Р. Хатламаджияна.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                              В.С. Килафян

Приложение  к постановлению

Администрации

Мясниковского района

от   31.12. 2015 г. № 1973

РУКОВОДСТВО

по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Область применения

Руководством по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района, далее Руководство, устанавливает порядок и методику приемки и оценки уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района.

1.	Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные и методические документы:

ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. М., 2008.

2.	Определения

3.1	Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию дорог.

3.2	 Оценка уровня содержания автомобильной дороги – процесс выявления соответствия фактических показателей влияющих на уровень содержания дорог требованиям,  предъявляемым к ним нормами и правилами.

3.3	 Дефекты содержания автомобильной дороги – изъяны, повреждения, недостатки, отклонения от нормативных требований на автомобильной дороге, возникающие под воздействием автомобильного движения, хозяйственной деятельности человека, природно-климатических факторов, при выполнении работ по содержанию дорог, которые могут и должны устраняться методами и технологиями содержания дорог

3.	Общие положения

4.1	Задача содержания автомобильных дорог состоит в постоянном обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения транспорта в любое время года.

4.2	  Оценка уровня содержания автомобильных дорог является обязательной функцией управления содержанием дорог, осуществляемой с целью:

4.2.1 Определения степени достижения запланированного ранее и зафиксированного в муниципальном контракте на содержание автомобильных дорог между Заказчиком и Подрядчиком  уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого принимается решение о применении или не применении к Подрядчику штрафных санкций за несоблюдение условий контракта на содержание автомобильных дорог.

4.2.2 Получения объективной информации о уровне содержания автомобильных дорог обслуживаемых различными Подрядчиками и использования этой информации для целей управления  содержанием автомобильных дорог.

4.3 Заказчик имеет право проводить оценку уровня содержания автомобильных дорог в любое время, дата проведения проверки назначается в любой день, заблаговременно (за 24-48 часов) уведомив о ней Подрядчика.

4.4 При приемке работ оценка содержания автомобильных дорог проводится ежемесячно в сроки установленные Заказчиком.

4.5 Требования к содержанию автомобильных дорог различаются по сезонам года. В зависимости от сезона года возможны два последовательных периода содержания дорог: зимний и весенне–летне-осенний периоды. Даты начала и окончания указанных периодов определяются Заказчиком с учетом местных природно-климатических условий.

4.6 Минимальный участок дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог равен 1 км. Как правило, это участок между двумя километровыми знаками. В случае отсутствия километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру автомобиля или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае если протяженность дороги составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500м и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500м.

4.7 В настоящем Руководстве требования к уровню содержания автомобильной дороги зависят от уровня ее потребительских свойств, с этой целью требования используемые при оценке уровня содержания дорог сгруппированы по следующим эксплуатационным группам:

А1 - Автомобильные дороги относящиеся к автомагистралям ;

А2 - Автомобильные дороги 1 категории ;

А3 - Автомобильные дороги 2 категории ;

Б - Автомобильные дороги 3 категории ;

В - Автомобильные дороги 4  и 5 категории, имеющие покрытия из битумоминеральных смесей ;

Г1 - Автомобильные дороги 4 и 5 категории, имеющие покрытия из обработанных и не обработанных щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных покрытий;

Г2 - Грунтовые автомобильные дороги.

4.8 В качестве основного критерия оценки уровня содержания автомобильных дорог принимаются критерий наличия на дороге дефектов содержания дорог.

4.9 В настоящем Руководстве принято три нормативных уровня содержания дорог - допустимый, средний, высокий, и один не нормативный уровень - не допустимый, при котором  не выполняются  требования, предъявляемые к нормативным уровням содержания дорог.

4.10 На одной дороге, для различных участков могут муниципальным контрактом могут быть установлены разные уровни содержания автомобильной дороги.

4.11 Оценке уровня содержания автомобильной дороги не подлежат (при  условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

- Участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- Участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по ремонту или реконструкции.

- Конструктивные элементы дороги  или  их составляющие, не отвечающие требованиям нормативных документов и настоящего Руководства в случае, если приведение их в нормативное состояние не предусмотрено контрактом на содержание дороги.

4.12 Классификация и описание дефектов содержания дорог представлены в приложении 1 к настоящему Руководству.

4.13 Требования к показателям, характеризующим уровень содержания дорог, представлены в приложении 2 к настоящему Руководству для весенне-летне-осеннего периода и приложении 3 к настоящему Руководству для зимнего периода.

Примечание: Нормативные сроки устранения дефектов в приложениях 2 и 3 предназначены для текущего контроля выполнения работ по содержанию дорог и оценки нарушения сроков устранения дефектов, в промежуточный период между приемками работ.

4.14 В случае, когда по погодным условиям, возникают не стандартные ситуации (длительная оттепель без снега и мороза в зимний период и неожиданные преждевременное выпадения снега в весенне-летне-осенний период) Заказчик и Подрядчик согласовывают показатели, по которым будет оцениваться уровень содержания дорог за этот период.

4.	Методика определения оценки уровня содержания автомобильных дорог.

5.1	При оценке уровня содержания автомобильных дорог определяются уровень содержания каждого километра дороги, соотношения количества на дороге километров с не допустимым, допустимым, средним и высоким уровнем содержания и усредненный показатель уровня содержания автомобильной дороги в целом.

5.2	Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится ответственными представителями Заказчика и Подрядчика.

5.3	.Подрядчик готовит документы необходимые для проведения работ по оценке уровня содержания автомобильных дорог (перечень документов может корректироваться Заказчиком):

- Паспорта автомобильной дороги;

- Дислокацию дорожных знаков и схему дорожной разметки или проект организации движения;

- Предписания и предложения по вопросам качества содержания проверяемых участков дорог, выданные Подрядчику за отчетный период Муниципальным заказчиком, вышестоящими контролирующими организациями и органами ГИБДД;

- Бланки Промежуточной (приложение  4, 5 к настоящему Руководству) и Итоговой (приложение 6 к настоящему Руководству) ведомостей оценки уровня содержания автомобильных дорог, Акт оценки уровня содержания автомобильных дорог (приложение 7 к настоящему Руководству) с предварительно заполненными исходными данными (название дороги, эксплуатационная группа, адрес участка);

- Журналы производства работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

5.4 Комиссия до проведения обследования по имеющимся записям в журналах производства работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, предписаниям, документам, выданным в установленном порядке подразделениями ГИБДД МВД России, выявляет участки дороги, где за отчетный период, был допущен срыв сроков устранения дефектов содержания дорог. Эти сведения заносятся в Промежуточную ведомость оценки уровня содержания автомобильных дорог (приложение 4, 5 к настоящему Руководству). При срыве срока ликвидации дефекта за отчетный период, в строку Промежуточной ведомости, соответствующей данному дефекту, записывается километр, где произошел этот дефект.

5.5	Заказчик и Подрядчик совместно проводят обследование дорог (участков дорог), проезжая по ним, ведут визуальный осмотр и в случаях разногласий в определении геометрических размеров и объемов дефектов содержания проводят их измерения с использованием металлической линейки, рулетки или трехметровой рейки.

5.6	Оценке уровня содержания автомобильных дорог при приемке работ ежемесячно подвергаются 100%, по протяженности обслуживаемых автомобильных дорог.

5.7	 В процессе обследования комиссия на каждом километре фиксирует  дефекты содержания дорог по конструктивным элементам, с указанием в необходимых случаях физических размеров, объемов этих дефектов;

5.8 Комиссия обрабатывает данные обследования по каждому километру, путем группировки зафиксированных дефектов, подсчета в необходимых случаях объемов дефектов, оценивает их, сравнивая с требованиями, представленными в приложении 2 к настоящему Руководству для весенне-летне-осеннего периода, и в приложении 3 к настоящему Руководству для зимнего периода и определяет, какому уровню содержания соответствует факт наличия и величина обнаруженного дефекта. При этом в Промежуточной ведомости оценки уровня содержания автомобильных дорог (приложение 4, 5 к настоящему Руководству) записывается в строке данного дефекта километр, на котором он обнаружен и в скобках оценка в баллах:

- 2 (два) - 3 (три) - 4 (четыре) - 5 (пять)

5.9 По данным Промежуточной ведомости заполняется Итоговая (приложение 6 к настоящему Руководству) ведомость оценки фактического уровня содержания автомобильных дорог следующим образом:

- Из Промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты содержания и заносятся в порядке возрастания в столбец 2 Итоговой ведомости;

- В столбцы 3, 4, 5, 6 Итоговой ведомости по данным из Промежуточной ведомости по строке километра, где обнаружен дефект содержания в столбец конструктивного элемента, на котором обнаружен дефект, заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу, на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. В случае наличия нескольких оценок по конструктивному элементу в качестве оценки конструктивного элемента признается наименьшая из них.

- В столбец 7 Итоговой ведомости записывается средняя оценка по километру (сумма оценок по конструктивным элементам деленная на четыре). В случае отсутствия дефектов по конструктивному элементу принимается оценка «5». В случае отсутствия на обследуемом километре искусственных сооружений то средняя оценка определяется как сумма оценок по конструктивным элементам деленная на три.

- Суммируются оценки по столбцу 7    ( О – сумма оценок по столбцу 7)

- Заполняются итоговые графы Итоговой ведомости:

- Итого обследовано километров - N;

- Количество километров, на которых зафиксированы дефекты содержания –Nд;

- Количество километров, на которых не было зафиксировано дефектов содержания - высокий уровень содержания (оценка 5) –N5;

N5 = N – NД

- Определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка дороги:

О + N5 *5

Оср =  -----------------

N

Для того, чтобы по средней оценке определить фактический уровень содержания автомобильной дороги, участка автомобильной дороги необходимо пользоваться таблицей 3.

Таблица 3

| Уровень содержания | Средняя оценка - Оср |
| --- | --- |
| Высокий | 4,75 Оср 5 |
| Средний | 3,8 Оср 4,75 |
| Допустимый | 2,5 Оср 3,8 |
| Не допустимый | Оср 2,5 |

Управляющий делами

Администрации района                                                      А.П. Кравченко

Приложение 1

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Классификация и описание типичных дефектов содержания

автомобильных дорог

| Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Отдельные повреждения, просадки на обочине | Деформации в виде колейности, просадок (впадина с пологими краями), или ямочности |
| 1.2 | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом высотных отметок) относительно прилегающей кромки проезжей части в месте их сопряжения при отсутствии бордюра |
| 1.3 | Отсутствие нормального водоотвода с обочины или разделительной полосы | Отсутствие нормального водоотвода связанного с недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций, а также нарушением работы системы водоотвода (дренажа, водоотводных канав) |
| 1.4 | Растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающая видимость и препятствующая водоотводу | Не окошенная трава, не вырубленная древесно-кустарниковая растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающие минимальное расстояние видимости и препятствующая водоотводу |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода ( водосбросы, дренажи, водобойные колодцы, водоотводные канавы и др.) | Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Не обеспечен продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений. Разрушение конструкции и загрязнения лотков, быстротоков и водобойных колодцев |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочинах, откосах и системе водоотвода | Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна и системе водоотвода мусора, посторонних предметов, дорожных материалов, изделий и конструкций |
| 1.7 | Высокая трава на обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна и полосе отвода | Не окошенная трава, нарушающая эстетичный вид автомобильной дороги |
| 1.8 | Размыв земляного полотна | Размывы обочин и откосов земляного полотна в результате не регулируемого стока водных потоков |
| 2. Проезжая часть |
| 2.1 | Повреждения (выбоины) | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, размером не более 15*60*5 см (длина * ширина * глубина) |
| 2.2 | Необработанные места выпотевания битума | Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 м2 |
| 2.3 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | Наличие полос загрязнения из пыли, грязи и мусора у кромок покрытия |
| 2.4 | Раскрытые, необработанные трещины на покрытии | Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии дорожной одежды |
| 2.5 | Посторонние предметы на проезжей части | Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, создающих аварийную обстановку при отсутствии соответствующих дорожных знаков |
| 2.6 | Гребенка, нарушение профиля | Разрушение покрытий из щебня, гравия и улучшенного грунта в виде поперечных выступов и углублений |
| 3. Водопропускные трубы |
| 3.1 | Заиливание водопропускных труб | Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб |
| 3.2 | Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб | Нарушение герметичности стыков между звеньями |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | Локальные разрушения укрепленного откоса насыпи трубы | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб |
| 3.4 | Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков |
| 3.5 | Высокая трава и древесно-кустарниковая растительность у оголовков водопропускных труб | Трава высотой более 25 см и древесно-кустарниковая растительность в русле у оголовков водопропускных труб, препятствующие нормальному движению воды |
| 3.6 | Локальные повреждения оголовков водопропускных труб | Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб |
| 4. Обустройство и обстановка дороги |
| 4.1 | Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов | Технические средства организации дорожного движения, установленные с нарушением действующих стандартов, норм и правил или их отсутствие, в местах, предусмотренных их дислокацией. |
| 4.2 | Повреждения дорожных знаков, затрудняющие их восприятие | Знаки, не отвечающие требованиям действующего стандарта, а также деформированные (гнутые) знаки с нарушением символики |
| 4.3 | Видимые повреждения бортовых камней | Видимые мелкие повреждения глубиной менее 3 см на открытой поверхности бортовых камней |
| 4.4 | Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Ограждение окрашено не в соответствии с требованиями действующего ГОСТа, либо не окрашено. Наличие поблекшей окраски или коррозии |
| 4.5 | Повреждение элементов ограждений | Отсутствие или деформация отдельных секций ограждений, дефекты крепления секций ограждений. Раскрытые трещины на железобетонных стойках, механические повреждения или уменьшение расчетного сечения металлических или деревянных стоек ограждений |
| 4.6 | Загрязненные дорожные знаки и ограждения | Слой пыли и грязи на дорожных знаках и ограждениях, затрудняющие их восприятие. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | Загрязненные посадочные площадки, площадки отдыха и стоянки транспортных средств | Грязь и мусор у павильонов, посадочных площадок, на стоянках автотранспорта и площадках отдыха, нарушающие эстетический вид сооружений |
| 4.8 | Видимые повреждения сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков | Раскрытые трещины, разрушения и деформации на железобетонных, металлических и полимерных столбиках и стойках, отсутствие светоотражателей |
| 5. Зимнее содержание |
| 5.1 | Зимняя скользкость | Результат зимних метеорологических явлений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), значительно снижающий коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. |
| 5.2 | Рыхлый снег | Неуплотненный ровный по толщине слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада. В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, влажным и мокрым. |
| 5.3 | Стекловидный лед | Лёд на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более. |
| 5.4 | Снежный накат | Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта. |
| 5.5 | Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололёдных материалов и движением транспортных средств |
| 5.6 | Снежный вал | Накопление снега, в виде продольного вала образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
| 5.7 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы | Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка |
| 5.8 | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых участках дороги |
| 5.9 | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках | Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией |

Приложение 2

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

| Код Пока-зателя | Наименование показателя, дефекта содержания дорог | Эксплу-атаци-онная группа | Оценка уровня содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «3» | «4» | «5» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 1.2 | Отдельные повреждения, просадки, на 1000 м2 общей площади неукрепленных обочин, не более, м2 (В скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения не более 7 суток | А1 |  |
|  |  | А2, А3 | 5,0 (5) | 3,5 (5) | 1,5 (5) |
|  |  | Б | 7,0 (7) | 4,5 (5) | 2,5 (5) |
|  |  | В | 15,0 (10) | 10,0 (7) | 5,0 (5) |
|  |  | Г1 | 20,0 (15) | 13,5 (10) | 6,5 (7) |
|  |  | Г2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Отдельные повреждения, просадки укрепительных полос, на 1000 м2 общей площади укрепительных полос, не более, м2. Предельные размеры повреждения, не более: длина- 15см, ширина- 60см, глубина- 5см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток (В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий.) | А1 | 0,3 (1,0) | Не доп. (0,5) | Не допускаются |
|  |  | А2, А3 | 0,3 (1,5) | Не доп. (1,0) |  |
|  |  | Б | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | В | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | Г1, Г2 |  |
| 1.4 | Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения, после окончания весеннего периода содержания, установленного Заказчиком | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 1.5 | Неорганизованные съезды, после окончания срока ликвидации, установленного Заказчиком | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 1.6 | Растительность в полосе отвода, снижающая расстояние видимости приближающегося поезда на ж.д. переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса, на пересечениях в одном уровне менее: 600 м. для А2, А3; 300 м. для Б; 250 м. для В, Г1, Г2 групп дорог. | А1 |  |
|  |  | А2, А3 Б, В, Г1,Г2 | Не допускается |
| 1.7 | Трава на обочинах и разделительной полосе, высотой более 15 см. Трава на откосах высотой более 25 см. | Для всех Групп дорог | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения, встречающиеся чаще, чем через, м. Срок ликвидации дефекта не более 1 суток | А1 | 100 | 200 | Не допускаются |
|  |  | А2, А3, Б, В, Г1, Г2 |  |  | 300 |
| 2. Проезжая часть (включая используемые съезды) |
| 2.1 | Дефекты и повреждения, на 1000 м2 проезжей части, не более, м2. Предельные размеры повреждения, не более: длина- 15см, ширина- 60см, глубина- 5см. Срок устранения повреждений с момента обнаружения не более: 5 суток для А1, А2, А3, 7 – для Б, 10 – для В, 14 - для Г1, 20 – для Г2 групп дорог. (В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) | А1 | 0,3 (1,0) | Не доп. (0,5) | Не допускаются |
|  |  | А2, А3 | 0,3 (1,5) | Не доп. (1,0) |  |
|  |  | Б | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | В | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | Г1 | 7,0 (15,0) | 5,0 (10,0) | 2,5 (5,0) |
|  |  | Г2 | 15 (30,0) | 10,0 (20,0) | 5,0 (10,0) |

| 2.2 | Необработанные участки выпотевания битума, на 1000 м2 проезжей части, не более, м2. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием битума, с момента обнаружения не более 4 суток | А1 | Не допускаются |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А2 | 7,0 | 5 | Не допускаются |
|  |  | А3 | 10,0 | 7,0 | 5 |
|  |  | Б | 15,0 | 10,0 | 7 |
|  |  | В | 20,0 | 15 | 10 |
|  |  | Г1, Г2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на 1000 м2 проезжей части, не более, м2 | А1, А2 А3, Б В |  |
|  |  | Г1 | 100 | 70 | 35 |
|  |  | Г2 | 150 | 100 | 50 |

| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной, не более, м | А1, А2 | 400 | 200 | Не допускаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А3, Б, В | 300 | 150 |  |
|  |  | Г1, Г2 |  |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | А1, А2 А3, Б, В | Не допускаются |
|  |  | Г1, Г2 |  |
| 2.6 | Полосы загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м, на 1000м кромки покрытия, не более, м. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток. | А1, А2 | Не допускаются |
|  |  | А3 | 200 | 100 | Не допускаются |
|  |  | Б | 300 | 150 |  |
|  |  | В | 500 | 250 |  |
|  |  | Г1, Г2 |  |
| 2.7 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движение. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 1 час. При не возможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими дорожными знаками. | Для всех групп дорог | Не допускаются |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Водопропускные трубы |
| 3.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, м2 | А1 | Не допускаются |
|  |  | А2 | 0,5 | 0,3 | Не допускаются |
|  |  | А3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | Б | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | В, Г1 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | Г2 |  |
| 3.2 | Заиливание водопропускных труб , не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы | А1, А2 А3, Б | Не допускается |
|  |  | В | 1/10 | Не допускается |
|  |  | Г1 | 1/15 | 1/10 | 1/5 |
|  |  | Г2 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 3.3 | Локальные повреждения оголовков трубы, не более, м2 | А1 | Не допускаются |
|  |  | А2 | 0,3 | 0,1 | Не допускаются |
|  |  | А3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
|  |  | Б | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | В, Г1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | Г2 |  |
| 3.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 3.5 | Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб. | Для всех групп дорог | Не допускаются |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Застой воды у оголовков водопропускных труб. . | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 3.7 | Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб (Высота травы не более, 25 см) | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 4. Обустройство и обстановка дороги |
| 4.1 | Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил. | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 4.2 | Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие Срок ликвидации повреждений знаков (кроме знаков 2.1-2.7) с момента обнаружения не более, 3сут. Срок ликвидации повреждений знаков 2.1-2.7 с момента обнаружения не более 1 суток | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 4.3 | Временно установленные дорожные знаки, не убранные более 1 суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 4.4 | Поврежденные элементы ограждения. Срок ликвидации поврежденных элементов ограждения с момента обнаружения не более 5 суток | Для всех групп дорог | Не допускаются |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бортовых камней, не более, % от площади открытой поверхности (Глубина скола, шелушения не более 3 см) | Для всех групп дорог | 20 | 10 | Не допускаются |
| 4.6 | Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков Срок ликвидации повреждений сигнальных столбиков с момента обнаружения не более 5 суток | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 4.7 | Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100м ограждения, не более, м | А1 | Не допускается | Не допускается |
|  |  | А2 | 5 | 3 |  |
|  |  | А3 | 10 | 5 |  |
|  |  | Б | 15 | 10 | 5 |
|  |  | В, Г1, Г2 | 20 | 15 | 10 |
| 4.8 | Не работающие светильники в ночное время, не более, % от общего количества (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел/ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед/ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света не более 1 сут. | Для всех групп дорог | 5 | 3 | Не допускаются |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Грязь (мусор) в павильонах, на посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах их обустройства. Срок очистки от загрязнения не более 3 суток с момента обнаружения. | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 4.10 | Грязь на дорожных знаках, ограждениях, затрудняющая их восприятие, а также грязные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений Срок очистки от загрязнения не более 1 суток с момента обнаружения. | Для всех групп дорог | Не допускается |

| 4.11 | Отсутствие соответствующих требованиям ГОСТ 23457-86 дорожных знаков при наличии колеи на покрытии более: 20мм для А1, А2, А3; 25 мм для Б; 30 мм для В групп дорог, а также в местах, где показатели ровности и сцепных качеств покрытия ниже допустимых. Срок установки знаков не более 3 суток с момента обнаружения дефекта. | А1, А2 А3, Б, В | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г1, Г2 | _ |
| 4.12 | Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств на расстоянии 100 м | Для всех групп дорог | Не допускается |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении. Срок восстановления утраченных световозвращающих элементов с момента обнаружения не более 2 суток | Для всех групп дорог | Не допускается |
| 5. Озеленение |
| 5.1 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, не более, штук на 1 км дороги. | А1, А2 | 3 | Не допускаются | Не допускаются |
|  |  | А3 | 5 |  |  |
|  |  | Б | 10 | 5 |  |
|  |  | В | 15 | 10 | 5 |
|  |  | Г1, Г2 | 30 | 20 | 10 |

Приложение 3

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Требования к показателям, характеризующих содержание автомобильных дорог в зимний период.

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания | Эксплу-атаци-онная группа | Оценка уровня содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «3» | «4» | «5» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин для групп, не менее: А1,А2 - 100%, для остальных – 50% | А1, А2 А3, Б | 1,0(2,0) |
|  |  | В | 3,0(6,0) |
|  |  | Г1, Г2 | — |
| 1.2 | Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки покрытия не более, ч | А1, А2,А3 | 4 | 3,5 | 3 |
|  |  | Б | 5 | 4,5 | 4 |
|  |  | В | 6 | 5 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12 | 10 | 8 |
|  |  | Г2 | — |
| 1.3 | Минимальная длина обочины на которой не должно быть снежных валов: вблизи ж.д. переездов /перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода, м. | А1, А2 | — |
|  |  | А3 | 500/250/20/5 |
|  |  | Б | 500/200/20/5 |
|  |  | В, Г1, Г2 | 500/150/20/5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Снежные валы у ограждений на обочине, а также у осевого двустороннего ограждения Срок ликвидации снежных валов у ограждений не более 5 суток | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 1.5 | Снежные валы на тротуарах, находящихся в оперативном управлении у Заказчика: Срок ликвидации валов после окончания снегопада в населенных пунктах при интенсивности движения пешеходов: св.250 чел/ч не более 1 ч.; от 100 до 250 чел/ч не более 2 ч.; до 100 чел/ч не более 3 ч.. | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 1.6 | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки, толщиной не более, см | А1, А2 | 5(3) |
|  |  | А3, Б В | 5(5) |
|  |  | Г1, Г2 | 5(10) |
| 1.7 | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью | А1, А2 А3, Б В, Г1 | Не допускается |
|  |  | Г2 | — |
| 1.8 | Земляное полотно не раскрытое от снега, в сроки установленные Заказчиком, перед наступлением паводка. | А1, А2 А3, Б, В | Не допускается |
|  |  | Г1, Г2 | — |
| 2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения) |
| 2.1 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки - 100% | А1, А2 А3, Б | 1(2) |
|  |  | В | 2(4) |
|  |  | Г1, Г2 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч | А1, А2 А3 | 4 | 3,5 | 3 |
|  |  | Б | 5 | 4,5 | 4 |
|  |  | В | 6 | 5 | 4,5 |
|  |  | Г1 | 12 | 10 | 8 |
|  |  | Г2 | 16 | 12 | 10 |
| 2.3 | Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м2 ее площади, не более, м2. Предельные размеры повреждения, не более: длина –15см, ширина – 60см, глубина –5см. | А1 | 1,0 | 0,5 | Не допускаются |
|  |  | А2, А3 | 1,5 | 1,0 |  |
|  |  | Б | 3,5 | 2,0 |  |
|  |  | В | 7,0 | 3,5 |  |
|  |  | Г1 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  | Г2 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2.4 | Снежный накат, толщиной не более, см (*) – при интенсивности движения до 500 авт/сут. | А1, А2 А3, Б | Не допускается |
|  |  | В(*), Г1 | 4 |
|  |  | Г2 | 6 |
| 3. Водопропускные трубы |

| 3.1 | Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб, снежно-ледяные отложения в теле трубы более 2/3 диаметра, в период до начала паводка. | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Обустройство и обстановка дороги |
| 4.1 | Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил. | Для всех групп дорог | Не допускается |

| 4.2 | Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя, не более, см | А1, А2 А3, Б, В | 2(0) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г1 | 6(4) |
|  |  | Г2 | 8(6) |
| 4.3 | Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см | А1, А2, | 6(4) | 4(2) | 2(0) |
|  |  | А3, Б, В | 8(6) | 6(4) | 4(2) |
|  |  | Г1, Г2 | 12 (8) | 10 (6) | 8(4) |
| 4.4 | Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках Срок очистки не более 1 суток с момента обнаружения. | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 4.5 | Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений Срок очистки не более 1 суток с момента обнаружения. | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 4.6 | Отсутствие дорожных знаков на опасных участках в срок, с момента обнаружения опасности, не более, ч | А1, А2 А3 | 4 |
|  |  | Б | 5 |
|  |  | В, Г1, Г2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5 | Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений Срок очистки не более 1 суток с момента обнаружения. | Для всех групп дорог | Не допускаются |
| 4.6 | Отсутствие дорожных знаков на опасных участках в срок, с момента обнаружения опасности, не более, ч | А1, А2 А3 | 4 |
|  |  | Б | 5 |
|  |  | В, Г1, Г2 | 6 |
| 4.7 | Не работающие светильники в ночное время, не более, % от общего количества (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел/ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед/ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света не более 1 сут. | Для всех групп дорог | 5 | 3 | Не допускаются |

Приложение 4

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги,

весенне-летне-осенний период

Наименование дороги:________________________________________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги (в соответствии с пунктом 4.7. Руководства): _______________________________________

Участок обслуживания: км _______+__________  - км _______ + _________

Характерный период: ВЕСНА-ЛЕТО-ОСЕНЬ ;  Год: ________________________ ; Отчетный период _____________________

| Код | Показатели состояния конструктивных элементов, дефекты содержания дорог | Километры с выявленными дефектами содержания (оценка в баллах: 2- не допустимый, 3- допустимый, 4- средний, 5 – высокий уровень содержания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Земляное полотно и полоса отвода |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. |  |
| 1.2 | Отдельные повреждения, просадки неукрепленных обочин |  |
| 1.3 | Отдельные повреждения укрепительных полос |  |
| 1.4 | Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения |  |
| 1.5 | Неорганизованные съезды |  |
| 1.6 | Растительность в полосе отвода снижающая нормативное расстояние видимости |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7 | Трава на обочине и разделительной полосе высотой более 15 см |  |
|  | Трава на откосах высотой более 25 см. |  |
| 1.8 | Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения |  |
|  | Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |
| 2.1 | Дефекты и повреждения на проезжей части |  |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания битума |  |
| 2.3 | Нарушение профиля проезжей части, гребенка на проезжей части |  |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на покрытии |  |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии |  |
| 2.6 | Полосы загрязнения у кромки покрытия |  |
| 2.7 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения |  |
|  | Водопропускные трубы |  |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи |  |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб |  |
| 3.2.3 | Локальные повреждения оголовков трубы |  |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб |  |
| 3.2.5 | Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб |  |
| 3.2.6 | Застой воды у оголовков водопропускных труб |  |
| 3.2.7 | Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб |  |
|  | Обустройство и обстановка дороги |  |
| 4.1 | Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил: |  |
|  | Дорожных знаков (обеспечивающие безопасность движения) |  |
|  | Дорожных знаков (другие) |  |
|  | Направляющих устройств |  |
|  | Ограждений |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2 | Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие |  |
| 4.3 | Временно установленные дорожные знаки, не убранные более одних суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки |  |
| 4.4 | Поврежденные элементы ограждения |  |
| 4.5 | Видимые повреждения бортовых камней |  |
| 4.6 | Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков |  |
| 4.7 | Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей |  |
| 4.8 | Не работающие светильники в ночное время |  |
| 4.9 | Загрязнение (мусор) в павильонах, на посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах их обустройства |  |
| 4.10 | Загрязнение дорожных знаков, ограждений, затрудняющее их восприятие, а также загрязненные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений |  |
| 4.11 | Отсутствие соответствующих требованиям ГОСТ 23457-86 дорожных знаков в местах не нормативной ровности, сцепных свойств и колейности покрытия |  |
| 4.12 | Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств |  |
| 4.13 | Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении |  |
|  | Озеленение |  |
| 5.1 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках |  |

| Заказчик: ____________________________ ____________________________ | Подрядчик: ______________________ ______________________ |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

Приложение 5

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги,

зимний период

Наименование дороги: ________________________________________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги: (в соответствии с пунктом 4.7. Руководства) _______________________________________

Участок обслуживания: км _______+__________  - км _______ + _________

Характерный период: ЗИМА;  Год : __________________________ Отчетный период___________________________________

| Код | Показатели состояния конструктивных элементов | Километры с выявленными дефектами содержания (оценка в баллах: 2- не допустимый, 3- допустимый, 4- средний, 5 – высокий уровень содержания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Земляное полотно и полоса отвода |  |
| 1.1 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки |  |
| 1.2 | Нарушение нормативного срока снегоочистки |  |
| 1.3 | Снежные валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне, вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода |  |
| 1.4 | Снежные валы у ограждений на обочине, а также осевого двустороннего ограждения |  |
| 1.5 | Снежные валы на тротуарах |  |
| 1.6 | Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7 | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью |  |
| 1.8 | Земляное полотно не раскрытое от снега перед наступлением паводка |  |
|  | 2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения) |  |
| 2.1 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части |  |
| 2.2 | Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости |  |
| 2.3 | Дефекты и повреждения проезжей части |  |
| 2.4 | Снежный накат |  |
|  | 3.2. Водопропускные трубы |  |
| 3.2.1 | Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб, снежно-ледяные отложения в теле трубы более 2/3 диаметра до начала паводка. |  |
|  | 4. Обустройство и обстановка дороги |  |
| 4.1 | Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил. |  |
| 4.2 | Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки |  |
| 4.3 | Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки |  |
| 4.4 | Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках |  |
| 4.5 | Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений |  |
| 4.6 | Отсутствие дорожных знаков на опасных участках |  |
| 4.7 | Не работающие светильники в ночное время |  |

| Заказчик: ____________________________ ____________________________ | Подрядчик: ______________________ ______________________ |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

Приложение 6

к Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги

Наименование дороги: ______________________________________________________ __________________________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги: (в соответствии с пунктом 4.7. Руководства): __________________________________________________________________________

Участок обслуживания: км _______+__________  - км _______ + _________

Характерный период: ________________________; Год: ________;

Отчетный период ____________________________

Дата составления: ___________________________

| № п\п | Километры с выявленными дефектами содержания | Оценка в баллах уровня содержания конструктивного элемента | Средняя оценка в баллах уровня содержания километра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земляное полотно | Проезжая часть | Водопро-пускные трубы | Обустройство и обстановка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая оценка уровня содержания автомобильной дороги равная сумме средних оценок уровня содержания километров на которых были обнаружены дефекты содержания - О |  |

Примечание:

1. В столбцы 3, 4, 5, 6 таблицы заносятся оценки уровня содержания в баллах конструктивных элементов согласно данных промежуточной ведомости;

2. В столбец  7 заносится: сумма минимальных из оценок конструктивного элемента в баллах из столбцов 3, 4, 5, 6  на данном километре, деленная на четыре. В случае отсутствия на обследуемом километре искусственных сооружений средняя оценка определяется как сумма оценок по конструктивным элементам деленная на три.

3. Суммируется итог по столбцу 7:  О

Итого обследовано:

N ______________________________________________________________ км

Из них:

Количество километров, на которых зафиксированы дефекты содержания:

Nд  ____________км

Количество километров, на которых не было зафиксировано дефектов содержания - высокий уровень содержания (оценка 5):

N5 = N – NД = __________________км

Средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка дороги:

О + N5 *5

Оср =  ---------------------     =     -----------------

N

| Заказчик: ____________________________ | Подрядчик: ______________________ |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

Приложение 7

к  Руководству по приемке работ и оценке уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Мясниковского района

АКТ

оценки уровня содержания межпоселковых автомобильных дорог по муниципальному контракту от «__»____ 20___ года № _______

на содержание _______ км автомобильных дорог общего пользования  местного значения в ________ районе

за отчетный период ____________________________

| № п\п | Автомобильная дорога | Протяженность автомобильной дороги, км | Фактическая оценка уровня содержания автомобильной дороги | Установленная муниципальным контрактом оценка уровня содержания автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

| Заказчик: ____________________________ ____________________________ | Подрядчик: ______________________ ______________________ |
| --- | --- |
| ______________________ Ф.И.О. | _______________ Ф.И.О. |

| Заказчик: Наименование должности уполномоченного лица ________________________Ф.И.О. МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности уполномоченного лица * ________________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |

* Подписание приложения № 5 осуществляется должностным лицом, осуществившим подписание муниципального контракта